## Slide 1: WP5 검사셀 디지털 트윈 모사
전체 구성과 흐름 정리
파이썬 서버 + 원본 화면 코드 · 커밋 14개 기준 (2026-10-22)

## Slide 2: 프로젝트 개요
목표: 원본 디지털 트윈(HTML 1장)을 파이썬으로 구현해 똑같이 모사
방식: 계산은 파이썬, 화면은 JS로 분리
검사 대상: 용접 시편 A·B·C, 시나리오 3개
흐름: AMR 2대가 3D 스캔 → 자율 분석 → 2D 비전 → 초음파 → QC → 적재/반품
값은 모두 가상 데이터 (센서 연동은 보류)
구분 | 내용
서버 모드 | 파이썬 서버 + 브라우저
단일 HTML | 더블클릭, 서버·인터넷 불필요
화면 v1 | 직접 작성
화면 v2 | 원본 화면 코드 사용
배포 크기 | HTML 1개 약 1.9 MB

## Slide 3: 전체 흐름
원본 HTML
WP5_InspectionDT
.html
계산
server/sim/
codes.json
데이터 조립
payloads.py
전달 (두 경로)
main.py (API)
export_html.py
화면
v1 web/
v2 web2/
서버 모드
브라우저가 /api/... 로 데이터를 받아 그림
센서 값 연동은 이 경로에서 가능
단일 HTML
데이터·화면·글꼴·three.js를 파일 하나에 내장
서버·설치·인터넷 불필요
tools/ — 원본에서 추출·가져오기 (extract_codes, import_original_ui), 글꼴 줄이기 (fonts, subset_font)
원본에서 데이터 사전·화면 코드를 꺼내고, 계산은 파이썬으로 이식

## Slide 4: 진행 단계 (커밋 14개)
단계 | 내용
1. 시작 | 저장소 생성, 라이선스, 첫 골격
2. 분석·이식 | 원본 분석, 데이터 사전 추출, 시나리오·결함·데이터 흐름을 파이썬으로 이식
3. v1 화면 | 탭 9개 직접 작성, 로봇 운동학·경로 계획 이식, 편차 맵·2D 영상
4. 배포 | 오프라인 three.js, 단일 HTML 내보내기, 글꼴 내장
5. v2 화면 | 원본 화면 코드를 가져와 서버 데이터로 구동, 원본과 대조
6. 병행·정리 | v1·v2 둘 다 유지, 각각 내보내기, 글꼴 누락 수정

## Slide 5: 구성요소 목록
구성요소 | 위치 | 역할 | 상태
계산 모듈 | server/sim/ | 원본 계산을 파이썬으로 이식 (약 1,060줄) | 사용 중
데이터 사전 | server/data/codes.json | 계층·공정·D00~D30 (코드 31개) | 사용 중
데이터 조립 | server/payloads.py | 화면용 데이터를 한 곳에서 생성 | 사용 중
API 서버 | server/main.py | /api/..., /v1/, /v2/ 제공 | 사용 중
v2 화면 | web2/ | 원본 화면 코드(884줄) + 연결부(141줄) | 사용 중
v1 화면 | web/ | 직접 작성한 화면 (약 1,300줄) | 사용 중
도구 | tools/ (5개) | 추출·화면 가져오기·내보내기·글꼴 | 사용 중
배포물 | export/ | 단일 HTML 2개 + 바로가기 | 사용 중
센서 공급원 | server/sources.py, /ws | 첫 골격의 실시간 재생 | 미사용
첫 골격 잔재 | scenarios/, docking.py, kinematics.py | 초기 예시 | 미사용

## Slide 6: 시나리오 하나가 화면에 나오기까지
1 시나리오 생성
scen.build("S1")
타임라인 · AMR 2대 · 도킹 오차
2 로봇 경로 계획
plan.plan_win()
셀마다 역기구학 · 도달 · 충돌 여유
3 데이터 흐름
flows.build()
누가 누구에게 어떤 코드를 보냈나
4 데이터 조립
payloads.scenario()
하나의 JSON으로 합침
5 연결 (v2)
adapter.js
JSON → KIN · GEOM · SCEN · CODES
6 그리기
ui.js
시각 t에 따라 탭 9개 그림

## Slide 7: 계산 모듈 (server/sim) — 무엇을 계산하고, 어디를 교체하나
파일 | 줄수 | 역할 | 실제 장비로 바꿀 때
geom.py | 79 | 시편 A/B/C 형상·결함, ROI, 2D 촬영 지점 | 실제 3D 스캔·비전·PAUT 결과
scen.py | 328 | 시나리오 타임라인, AMR 2대, 재측정, QC, 도킹 오차 | AMR 관제 · 실제 일정
flows.py | 126 | 계층 간 데이터 흐름 (누가 누구에게 어떤 코드) | 실제 메시지 로그
kin.py | 349 | 6축 운동학, 도달·충돌 여유, 경로 생성 | 실제 로봇 파라미터(URDF)
plan.py | 105 | 셀 작업별 경로 계획, 관절각, 보정 전 오차 | 실제 로봇 상태
render.py | 72 | 가상 3D 편차 맵, 2D 영상 (OpenCV) | 실제 점군·카메라 영상

## Slide 8: 화면 v1 과 v2
항목 | v1 | v2
폴더 / 주소 | web/ · /v1/ (기존 /) | web2/ · /v2/
화면 코드 | 직접 작성 (약 1,300줄) | 원본 코드 884줄 + 연결부 141줄
three.js | 0.160 (ES 모듈) | r128 (원본과 동일)
원본과의 일치 | 일부 (단순화) | 사실상 동일 (대조 검증)
수정 방식 | 직접 수정 | 원본에서 재생성 (고친 곳 3곳 [py] 표시)
단일 HTML | WP5_InspectionDT_py_v1.html | WP5_InspectionDT_py_v2.html
성격 | 유지 (직접 작성 버전) | 배포 권장

## Slide 9: 원본 대비 검증 결과
288 / 288
탭 글자 내용 일치
(시나리오 3 × 탭 9)
14,103개
로봇 경로 값 비교
최대 차이 1.4e-11
224 / 226
2D 그림 픽셀 일치
(2개는 글자 가장자리)
135 / 135
내보낸 HTML = 서버
내용 일치
대조 방식: 브라우저에서 원본 코드를 직접 실행해 같은 시나리오·시각·탭에서 비교
3D 장면 60건 중 51건 일치 — 나머지는 시계 기반 움직임이라 원본도 자기 자신과 같은 정도로 달라짐

## Slide 10: 배포 시 남길 파일
구분 | 파일 | 비고
필수 | export/WP5_InspectionDT_py_v2.html (또는 v1) | 더블클릭으로 실행
권장 | licenses/LICENSE_three.js.txt, LICENSE_Pretendard.txt | 재배포 조건
선택 | Run_DT_v2.bat, 사용 안내 한 장 | 없어도 실행됨
제외 | server/ tools/ web/ web2/ dt/ requirements.txt | 개발용
전달 전 확인
- 파일 안에 시나리오 수치와 장비·업체명이 들어 있음 → 소속 기관 보안 기준 확인
- 모든 값은 가상 데이터 → 전달 메시지에 한 줄 표기
- 코드를 고친 뒤에는 python tools/export_html.py 로 다시 내보내기

## Slide 11: 정리하며 눈에 띈 점
미사용 코드가 남아 있음: 첫 골격(sources.py, /ws, scenario1.json, docking.py, kinematics.py)
센서 연동 연결 지점이 불분명: 화면은 시나리오 전체를 한 번에 받는데, SensorSource는 시각별 상태 구조
같은 계산이 파이썬과 JS에 중복: adapter.js의 fk · makeCtx · topZ ↔ kin.py · geom.py
v1과 v2가 화면 코드를 공유하지 않음: 기능 수정 시 두 번 고쳐야 함
검증은 원본 대비 일치 여부: 원본(가상 데이터, 근사 로봇) 자체의 타당성은 별개

## Slide 12: 구성요소별 분석 순서
순서 | 대상 | 확인할 내용
① | 계산 모듈 (server/sim/) | 파일별 입력·출력·핵심 식, 실제 장비로 바꿀 교체 지점
② | 데이터 조립·API (payloads.py, main.py) | 화면과 맺는 데이터 약속(스키마)
③ | v2 연결부·화면 (adapter.js, ui.js) | 원본 코드가 구동되는 방식, 고친 3곳
④ | 도구·내보내기 (tools/) | 재생성과 배포 절차
⑤ | v1 화면 (web/) | v2와의 차이, 유지할 가치
⑥ | 미사용 코드 | 정리할지, 센서 연동용으로 재설계할지
다음: ① 계산 모듈부터 파일별로 상세 정리